## Slide 1
2024/6/15
40-90-4.模型建構SOP
45 min
Notes: 看到圖先別急著畫，當下決定從哪開始建模，口訣：先填後除鑽孔再導角，面對複雜模型不再恐懼如何下手。避免每人說法不一樣，造成初學者用聽說來建模。
A 內化SOP
透過建模規則、系統理論、口語化記憶，一體適用所有模型，看到所有模型都畫得出來，這些觀念是多年經驗系統化為SOP。
B 實務案例倒數判斷
依序3階段講解建構原則：1.模型第1個特徵、2.模型建構節奏、3.建模判斷實務。利用實務案例，倒數5秒讓學員判斷，經依教學經驗，2秒內答得出來。
C 建模前置觀念5大階段
建模前置觀念依序分5大階段：1.初學繪圖要領2.建模之草圖規則與型態3.模型建構SOP4.工程視圖最佳草圖輪廓5.最佳模型顯示狀態，本章講解3。

## Slide 2
1 模型第1特徵
2 模型建構節奏
3 實務演練

## Slide 3
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱
Notes: 第1個特徵最重要，決定建模方向、基準和建模效率，依順序8大規則。

## Slide 4
規則1 底部(座)
1.絕大部分模型都有底座
Notes: 17-1-1 底部(座)
常聽到模型要先由底座開始畫，沒錯7-8成模型由底座而來。由下往上畫就像堆積木一樣，例如：車子一定是先從底盤開始畫，不會先畫天窗。

## Slide 5
規則1 底部(座)
1.先畫耳朵也可以？
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 6
規則1 底部(座)
哪個感覺比較快畫完?
學會感覺
Notes: 感覺比較快畫完
先畫耳朵雖然也可以畫，但哪個感覺比較快畫完？越到後面的特徵應該是越來越少而不是越畫越多。

## Slide 7
規則1 底部(座)
2.實務演練
3
2
1
4
5
0
1.底座
2.背板
Notes: 實務演練
先畫1.底座還是2.背板?先畫下方比較快。

## Slide 8
規則1 底部(座)
這不就是標準答案嗎?
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 9
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 10
規則2 大輪廓
1.模型都有大面積特徵
1圓柱
3.背板
2.底板
Notes: 17-1-2 大輪廓
主體特徵不明顯時，就找大輪廓特徵。原則3.背板開始畫，如果覺得背板太複雜，先畫2.底板也可以，心情比較輕鬆。
至少不要選最下方1.肋環就好，這時可體會不見得每個模型都在下方開始畫。

## Slide 11
規則2 大輪廓
1.其他畫法會比較好？
越畫越累
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 12
規則2 大輪廓
2.實務演練
3
2
1
4
5
0
2.底座
1.方塊
3.圓筒
Notes: 實務演練
正確答案2.底座最大面積，圓心包含基準，又是基準有給別人快畫完=2全奇美。這時沒人猜1.方塊，雖然方塊是底部，已經學會不見得一定由下方開始。
有些同學選3.圓筒，由小地方向外擴建慢工出細活，也失去給別人感覺快畫完的觀念。這想法和個性有關會越畫越累，這個性要改，先修正再說。

## Slide 13
規則2 大輪廓
2.其他畫法會比較好？
越畫越累
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 14
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 15
規則3 旋轉底部
1.先畫旋轉體
2.旋轉
1.腳
Notes: 17-1-3 旋轉底部
有沒有發現旋轉體都是基準，下圖左。該不會先畫腳吧！這樣反推就懂了，下圖右。

## Slide 16
規則3 旋轉底部
2.實務演練1
3
2
1
4
5
0
1.旋轉座
2.法蘭
Notes: 實務演練1
先畫1.旋轉底座，還是2.法蘭，下圖左。先畫法蘭會覺得騰空感覺，雖然法蘭是接口，但法蘭不是基準，下圖右。常遇到大學生1秒就答出來，很直覺反應答案，即便一開始是錯的，老師再解釋為何同學會學習修正，只要課堂誘發興趣就會發揮潛能。

## Slide 17
規則3 旋轉底部
3.實務演練2
3
2
1
4
5
0
1.底座
2.法蘭
3.
方形
Notes: 實務演練2
2個以上旋轉體還是以底部旋轉為主。很多人會先畫中央3.方形，雖然看起來比較簡單也好畫但他是騰空。

## Slide 18
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 19
規則4 2個旋轉
1.都是旋轉體
2 輪圈
1 輪軸
3 輪幅
Notes: 17-1-4 2個旋轉
2個旋轉體還是以基準為主，先畫哪個：1.中心軸、2.輪圈、3.輪幅（類似鋼圈，不是肋呦）。應該1.中心軸，因為她是基準，2.輪圈=騰空不穩，至少不3.輪幅就好。

## Slide 20
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 21
規則5 大方向
1.先畫主體特徵，剩下是細節
Notes: 17-1-5 規則5 大方向
第1主體特徵要完成70%，先畫主體剩下是細節，肋和圓角都是細節，設計也不會這先設計。常遇到一開始畫太細，雖然也可以和大方向同時間完成，但是大方向的同事很輕鬆畫完，也讓主管看到感覺快畫完了。
A 在乎別人對你的感覺
先畫圓盤感覺快畫完，否則由中心圓軸開始畫，老闆一看到還有很多沒畫，會感到憂慮，不時追問何時完成，你又覺得煩，雖然趕上卻很喘。
當別人先畫大圓盤，老闆一看到感覺快畫完會放心，過程中一定很輕鬆完成該模型，甚至還可休息喝咖啡。
B 大方與一致性
建模和個性有關，小氣由圓軸開始畫，經多年磨練建模一定會變大方，例如：圓盤先畫。工作大方生活卻小氣，所以很多人說我們擁有雙重人格。好比說工作不遲到，反之生活常常遲到，這時就要修一致性。

## Slide 22
規則5 大方向
2.一體成形
3
2
1
4
5
0
憑經驗
Notes: 一體成形
一體成形手法需要訓練，看完答案能理解這樣比較快沒錯。這題也可以先由下方的方型或側邊溝槽開始畫，但是會越畫越累，最終會以多個特徵用湊的把模型畫完。

## Slide 23
規則5 大方向
3.實務演練
3
2
1
4
5
0
憑經驗
Notes: B 被複雜所苦
看模型第一眼會被細節吸引（干擾），先往鑽孔與圓角思考而失去大方向繪製的邏輯。

## Slide 24
規則5 大方向
3.簡單和複雜草圖
3
2
1
4
5
0
Notes: C 簡單和複雜
你覺得先畫左邊還右邊哪個比較簡單，初學者會由簡單容易畫，不過特徵會比較多，進階者比較複雜一點。初學者不必很急要畫到很複雜，當草圖掌握穩定後，再往進階有效率發展。

## Slide 25
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 26
規則6 兩側對稱
基準面和模型面=同位置
Notes: 17-1-6 兩側對稱－往中間斷面思考
絕大部分為對稱模型，由工程圖可見只要中心線超過輪廓視同對稱，下圖左。成形過程兩側對稱（箭頭所示）符合對稱型態，下圖右。

## Slide 27
規則6 兩側對稱
基準面和模型面=同位置
Notes: A 沒事兩側對稱
利於後續建模參考，對稱設計最簡單且穩定，組合件組裝更提供中間基準面參考。
B 相同空間
給定深度讓模型面和前基準面相同位置會浪費空間，這部分在組合件組裝常用到，例如：鏡射就要用中間面為鏡射基準，下圖右。

## Slide 28
規則6 兩側對稱
旋轉模型
Notes: C 旋轉體
旋轉體都是對稱圖形，基準都在中間斷面，而且草圖只要畫一半就可以成形。

## Slide 29
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 30
規則7 來源先完成
1 鏡射分段思考
Notes: 17-1-7 來源先完成
有複製特徵先把來源完成，分段思考例如：直線、環狀、鏡射複製排列。複製的模型給人感覺複雜要花很多時間來畫，拆開來想就不覺得很複雜。
一個個畫出來，要畫也是可以，只是不想這樣自找麻煩。

## Slide 31
規則7 來源先完成
2 直線排列分段思考
憑經驗

## Slide 32
規則7 來源先完成
3 環狀排列分段思考

## Slide 33
規則1 底部(座)
規則2 大輪廓
規則3 旋轉底部
規則4 2個旋轉
規則5 大方向
規則7 來源先完成
規則8 細部留最後
規則9 大方向思考
規則6 兩側對稱

## Slide 34
規則8 細部留最後
1.細部特徵容易感到複雜
肋
圓角
Notes: 17-1-8 細部留最後
細部特徵容易感到複雜，例如：鑽孔、導角、肋、複製排列…等特徵留到最後做，不要看到什麼就畫什麼，容易出錯更容易少畫特徵，等到發覺後要修改就很麻煩。

## Slide 35
規則8 細部留最後
2.實務演練
Notes: 實務演練
以下模型感覺很複雜，初學者會往細節想，好像做不完或懷疑自己有這能力，拆開特徵來看就覺得還好。

## Slide 36
1 模型第1特徵
2 模型建構節奏
3 實務演練

## Slide 37
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
5 單一草圖
4 群組畫法
6 加工製造法

## Slide 38
節奏1 先填後除料
節奏2 鑽孔後面做
節奏3 導角最後做
0 口訣與節奏
口訣：先填> 後除> 鑽孔> 再導角

## Slide 39
0 口訣與節奏
適用所有建模法則
草圖不能畫在一起
Notes: 大郎獨創口訣也是SOP：1.先填2.後除3.鑽孔4.再導角，適用所有模型。不必背一定會，可避免特徵沒畫到，指令換來換去，恨自己這麼粗心。
A 口訣與加工和設計連結
建模順序=設計流程，不必拋開先前經驗而是觀念提升。
B 取得共識
建模順序不是聽老師要你先這樣，而是老師說明讓同學也覺得這樣的順序的確比較好。

## Slide 40
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
4 群組畫法
5 單一草圖
6 加工製造法

## Slide 41
1 節奏1 先填後除料
先填料再說
Notes: 17-2-1 先填
模型就是先填料，才可進行後續加工（除料），要先畫哪裡，下面對吧。

## Slide 42
3 螺絲孔
2 配合
1 外觀
簡單的先除
1 節奏1 先填後除料
先填料再說
Notes: 17-2-2 後除料
除料分3種，也是順序：1.外觀、2.配合、3.螺絲孔，本節先說明前面2項。
A 外觀（外型）
先做外部的大方向除料，這類除料比較簡單，例如：減重、閃機構、除料順序玵不是老師要你先這先對簡單外觀除料，只是2.配合和3.鑽孔的特徵順序一開始無法理解。
B 配合
設定2模型的組裝需要公差，例如：中間會有圓柱，軸孔要設定公差屬於精度要求並不複雜，只要先輸入大小，例如：Ø10。

## Slide 43
1 節奏1 先填後除料
先填料再說

## Slide 44
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
4 群組畫法
5 單一草圖
6 加工製造法

## Slide 45
2 節奏2 鑽孔後面做
鑽孔是複雜的與設計連結
鑽孔規格
位置要看清楚
正反位置
Notes: 17-2-3 鑽孔
看到都是孔的圖面感覺很亂很複雜，但是同學要怎麼形容它的複雜。設計流程中機件固鎖最後再想，所以建模與設計是連結的。
A 鑽孔複雜
鑽孔牽涉到規格（形狀）、大小、位置，還有鑽孔數量。鑽孔屬設計配角且鑽孔變化很大，製作也很耗時，例如：取消鑽孔、更改類型、更改大小。
有攻牙、非攻牙、柱孔、深度、貫穿、孔位...等都要看清楚也不能混淆，例如：Ø14、M3、M5柱孔、鑽孔位置的正反面。
B 與其他特徵混雜
鑽孔與其他特徵混雜一起，更覺得圖面很複雜。
C 鑽孔重要嗎?
課堂常問同學，鑽孔很重要嗎?鑽孔在設計流程中不重要，不會有人逢人說配孔設計是我的專長。機構工程師不能說長BOSS、放肋、架卡鈎、定公差，這些早就被取代了

## Slide 46
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
4 群組畫法
5 單一草圖
6 加工製造法

## Slide 47
3 節奏3 導角最後做
1.導角是修飾
忘記導角?
Notes: 17-2-4 導角
導角是修飾，所以導角最後做。如果先導角，後來發現該畫的特徵沒畫到，導角必須刪除，補上特徵再補導角很浪費時間。
A 沒導圓角
甚至不小心有邊線沒導圓角，機械加工也會形成自然圓角，多半都可以挽回

## Slide 48
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
4 群組畫法
5 單一草圖
6 加工製造法

## Slide 49
4 群組畫法
1 群組特徵SOP

## Slide 50
4 群組畫法
2 非群組特徵不可

## Slide 51
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
6 加工製造法
4 群組畫法
5 單一草圖
6 加工製造法

## Slide 52
5 單一草圖
一個草圖做到底

## Slide 53
0 口訣與節奏
1 先填後除料
2 鑽孔後面做
3 導角最後做
6 加工製造法
4 群組畫法
5 單一草圖
6 加工製造法

## Slide 54
6 加工製造法
1 建模
1
2
3
4
5
6
Notes: 17-2-6 加工製造法
以加工製造順序建模，例如：先繪製素材長度，再依加工順序將特徵繪製：1.素材（直徑和長度）2.第1車3.第2車4.鍵槽5.溝槽6.壓花7.導角。

## Slide 55
6 加工製造法
2 製程管理圖
2
3
4
5
6
7
1
Notes: A 先了解製造方法
早期學3D一定要了解製造方法，後來不這樣要求，軟體操作越來越簡便，將門檻降低到人人都可上手，所以才會有先填後除鑽孔導角的口訣。
B 製程管理
現今加工製造的手段又回來了，工程師要會拆製程，要拆製程之前要懂製程。以前的訓練要同學把成品圖完成，現在要把每個製程拆出模型和對應的工程圖，業界需要：1.軟體使用程度提高、2.製造程序圖面管理3.產品模組化。
C 工程師價值
就算不是這領域的都看得懂這流程，這就是工程師基本價值。

## Slide 56
1 模型第1特徵
2 模型建構節奏
3 實務演練

## Slide 57
3-2 思考矛盾
3-3 進階思考
3-4 高階挑戰
3-1 模型建構流程
Notes: 本節對建模影響很大，有原則也有標準答案，這些概念用看的就會，用案例對照讓你學會感覺，短時間內學習效益很高，對後續學習有潛移默化助益。
有些題目由工程圖協助比較好判斷由那裡開始畫，在沒工程圖下，要如何憑經驗法則推論這開始畫，本節會傳授經驗法則的推論。

## Slide 58
3-1 實務演練
STEP1 你5秒內可以判斷對吧!
3
2
1
4
5
0
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 59
3-1 實務演練
STEP2 先大方向填料對吧!
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 60
3-1 實務演練
STEP3 再想小方向～還是填料對吧!
2.肋是細節

## Slide 61
3-1 實務演練
STEP5 不會想鑽孔除料了吧～

## Slide 62
3-1 實務演練
流程總結
Notes: 17-3-1 模型建構流程
一系列看下來有道理對吧，例如：填料先由大方向，不被小填料困惑。

## Slide 63
3-2 思考矛盾
3-3 進階思考
3-4 高階挑戰
3-1 模型建構流程
Notes: 17-3-2 思考與矛盾
好像這也可以那也可以，在很難判斷下學到基準與爭議處理。

## Slide 64
3-2 思考矛盾
建模不一定最下面開始畫
絕大部分模型都採大輪廓特徵繪製
1.前面
2.
側
邊
底座
Notes: A 左邊：氣壓閥
先畫4方形底座，底座不見得都在下面呦！
B 右邊：活動鉗
先畫前面U型比較好，一次完成大方向，否則先畫側邊，有很多細節要處理。

## Slide 65
3-2 思考矛盾
3-3 進階思考
3-4 高階挑戰
3-1 模型建構流程

## Slide 66
3-3 進階思考
1.基準
1.方形
2.圓柱
3.圓柱
1.方形
2.方形
4.法蘭
圓柱是基準 有工程圖才可以正確判斷
Notes: 17-3-3 進階思考1：圓柱
圓柱是設計基準，接下來是副結構。
A 左邊：車床進刀停止器
先畫圓柱=主結構，重點尺寸會集中在該處，先畫圓柱也比較容易，心也是安的！方形不會是重點他會常變化。
B 右邊：鑽模夾具
原則畫2或3或4，反正不可能先畫1.方形不會是重點他會常變化。由3圓柱開始，因為比較好畫也穩定。

## Slide 67
1.前面V
2.前面一
3.圓柱
1.大軸心
2.前凸輪
3.小軸心
4.後凸輪
5.小軸心
3-3 進階思考
2.大輪廓+基準
圓柱是基準 有工程圖才可以正確判斷
Notes: 17-3-4 進階思考2：2圓柱基準
本節有2個圓柱，就要由機構特性和經驗推論來定義。
A 左邊：鑽模夾具
左邊模型先畫前面V型特徵，因為他是主體背板，背板有上下圓孔。草圖原點推論放在上方法蘭孔上，不會是下方圓柱。因為上方法蘭會有很多裝置連接與連動。
B 右邊
右邊模型先畫凸輪，凸輪包含上下2圓柱，這裡把凸輪草圖原點在下方，大軸心是動力來源，例如：把馬達放在大軸心上，大軸心旋轉，小軸心會高低高低，這是凸輪特性。

## Slide 68
下 中 上
1-1底部
1底部
3-2頭部
3-3 進階思考
3.汰除法
1-2中間
1-3頭部
2頭部
3-1底部
Notes: 17-3-5 進階思考3
有3題看起來好像很多，每題5秒內可決定要先從哪開始了。
A 左邊：曲柄
上中下我想沒人會想在中間，中間會高度變化，下方是這模型的底座基準。
B 中間：固定虎鉗
重點在頭部，下方會變化高度，而上方的草圖原點可以定義在中心的大孔。
C 右邊：萬向虎鉗
我想大家很清楚一定是上方頭部了，下方是活動的。

## Slide 69
幾何以SolidWorks為中心
全台唯一開辦SolidWorks精緻課程
幾何 SolidWorks 專門論壇
www.solidworks.org.tw
Happy Endding

## Slide 70
3-2 思考矛盾
3-3 進階思考
3-4 高階挑戰
3-1 模型建構流程
3 實務演練

## Slide 71
3-4 高階挑戰
1.想像沒有除料的干擾
側 邊
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘

## Slide 72
3-4 高階挑戰
2.大方向思考?
1.法蘭?
2.矩形
3.旋轉體
Notes: 課程目標:
瞭解模型最佳輪廓草圖的重要作圖原則
對後續的學習有很大助益
課程重點
◎ 認識最佳輪廓草圖對作圖下筆的影響性
課程時間 10分鐘