## Slide 1: Configuração Receptor AgGPS 542
Precision Solutions & Telematics
PS&T
LATAM
2013

## Slide 2: Conteúdo
Componentes Receptor AgGPS 542
Botões e Funções do Receptor
Configuração via LCD do receptor
Configuração via navegador

## Slide 3: Receptor AgGPS 542
Componentes do Receptor
Receptor AgGPS542
Modem
Cabo serial DB9 Fêmea
Antena Zephyr Módulo 2
Cabo de energia
Cabo de comunicação Receptor e Antena

## Slide 4: Receptor AgGPS 542
Botão On/Off: Liga Desliga e Reseta o aparelho
Pressionando quando desligado o aparelho irá reiniciar
Pressionar por 2 segundos o aparelho desliga
Pressionar por 10 segundos o aparelho apaga a memória de posicionamento
Pressionar por 15 segundos restaura configurações de fábrica
Pressionar por 60 segundos quando nenhuma das etapas anteriores funcionarem (isso desligará o receptor)
Botões e Funções
ESC: Retorna a tela anterior ou cancela as mudanças feitas na tela antes de as gravar.
Enter: Avança para as telas principais e grava as mudanças realizadas na edição.

## Slide 5: Receptor AgGPS 542
Botões e Funções
Sobe: Move o cursor para cima e altera os dados no modo edição.
Desce: Move o cursor para baixo e altera os dados no modo edição.
Esquerda: Move o cursor nos campos em modo de edição para a esquerda.
Direita: Move o cursor nos campos em modo de edição para a direita e permite ao campo ficar editável.

## Slide 6: Configuração do Receptor via LCD

## Slide 7: Receptor AgGPS 542
Iniciando o receptor
Ao iniciar o receptor a tela inicial mostra o número de satélites visíveis (SV), o estado da bateria e o nome/estado da base.

## Slide 8: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Para entrar no modo de configuração deve-se pressionar o botão Enter até aparecer o modo de operação e então pressione a seta para a direita (Editável) e para baixo até aparecer a opção Configuração do Sistema. Pressione Enter.
Na opção de idioma, pressione a seta para a direita para que fique editável e então pressione a seta para baixo até que o Português seja localizado, pressione Enter.

## Slide 9: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Na opção Unidades selecione Metros e salve (Enter)
Na configuração da precisão deixe os valores conforme ilustra a imagem, pois os mesmos significam a limitação da precisão horizontal e vertical, e pressione Enter

## Slide 10: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Mantenha as duas opções, Lemo e Modem com o formato da comunicação das portas conforme ilustra a imagem: 38.4K -8N1 (Protocolo de comunicação)
Na opção Porta Serial 13 selecione 38.4k – 9N1 e confirme.

## Slide 11: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Selecione a intensidade do brilho da tela e prossiga.
Quando a opção Proteção de Energia VFD está Automática a tela entra em stand by após 60 segundos após p último toque, porém o receptor permanece ligado. Quando a opção está desligada a tela permanece ligada

## Slide 12: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Ao ativar a Rotação VFD a tela rotaciona 180 graus. Deve-se deixar essa opção desativada a menos que se queira visualizar a tela de forma invertida.
Quando a opção Autobase está Ligada, o receptor busca um arquivo de posição já utilizado anteriormente em um raio de 50m.
Quando a Autobase está Desligada, ela não localiza o arquivo e deve-se inserir a posição da antena ou criar uma nova base.

## Slide 13: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Em Arquivo Apl. Ativo sempre manter o CURRENT e salvar.
Finalizado a configuração do sistema, pressione Enter para finalizar a 1ª etapa da configuração do receptor.
Na tela Modo é possível configurar o receptor como Base, configuração mais utilizada e como Rover (Muito Raro). Em caso de Base RTK, selecione Base e pressione Enter.

## Slide 14: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Selecione Editar Atual para configurar uma base já existente, ou, Nova Base Aqui para que o sistema crie uma nova base no ponto onde a antena Zephyr está localizada.

## Slide 15: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Insira um nome para reconhecimento da Base e pressione Enter.
Nessa tela de configuração é possível criar um código de identificação da base, caso seja necessária sua criação insira o código e pressione Enter.

## Slide 16: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Nessa configuração é possível inserir uma senha no receptor para que sua transmissão seja feita apenas para Rovers que possuam permissão.
Caso a posição da Base seja conhecida, insira nesse campo a Latitude da mesma e pressione Enter. Caso contrário não insira sua posição e pressione Enter.

## Slide 17: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Caso a posição da Base seja conhecida, insira nesse campo a Altitude da mesma e pressione Enter. Caso contrário não insira sua altitude e pressione Enter.
Caso a posição da Base seja conhecida, insira nesse campo a Longitude da mesma e pressione Enter. Caso contrário não insira sua posição e pressione Enter.

## Slide 18: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
O tipo de antena deve ser corretamente selecionado. A antena é a Zephyr Geo Mdl 2, selecione-a e pressione Enter.
Nesta configuração é necessário selecionar qual o ponto de referência tomaremos ao medir a altura que a antena Zephyr se encontra do solo.
A referencia mais comum é a APC, a qual significa que foi medido do meio da base (junção da parte cinza com a branca) até o solo.

## Slide 19: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
Nessa configuração deve-se inserir a altura da antena Zephyr, do APC (Antenna Phase Center) até o solo.
A primeira configuração diz respeito a porta a ser utilizada no receptor para troca de dados com o rádio.
O Formato é o protocolo de comunicação entre o receptor e o rover, para haver comunicação o formato configurado deve ser o mesmo no receptor e no rover.
O formato mais utilizado é o RTK CMR+.

## Slide 20: Receptor AgGPS 542
Configuração via LCD do receptor
O Registro serve para configurar o receptor para captar informações de posicionamento, utilizado para execução do georeferenciamento da base.
Registro: intervalo de gravação de dados
Arq: tempo que será coletado dados, mínimo 12 horas.
*Material Georeferenciamento
As opções NMEA e GSOF deve-se sempre deixa-las desligadas.
Ao pressionar Enter, a Base estará configurada.

## Slide 21: Configuração do Receptor via Navegador

## Slide 22: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Itens necessários
Cabo de rede
Modem
Receptor AgGPS 542
Conexão computador
Conexão
Receptor
Conexão

## Slide 23: Receptor AgGPS 542
Desabilitar o Proxy
Inicialmente é necessário (para quem utiliza proxy) desabilitar o proxy. Clique em internet options a partir de seu navegador de internet, selecione a aba connections e clique em Lan settings, desabilite o Proxy e clique em OK.

## Slide 24: Receptor AgGPS 542
Para acessar o receptor via navegador, copie o IP do receptor (visualizado pressionando a seta para cima no receptor) no navegador e insira a senha solicitada, a qual sempre será:
Usuário: admin
Senha: password
Configuração via Navegador

## Slide 25: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Página de acesso ao receptor pressione Configuração do Receptor e então pressione Antena.

## Slide 26: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Nessa configuração insira as informações da antena como o modelo, o SN (já vem preenchido) a referência de medição de sua altura, a distância da antena até o solo e pressione OK.

## Slide 27: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Ao clicar em Estado de Referência é possível inserir o nome e o código da base e caso se conheça sua posição é possível inserir a posição da antena em latitude, longitude e altitude. Ao finalizar a configuração clique em OK.

## Slide 28: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Clicando em localização é possível escolher a máscara de elevação (ângulo a partir do qual a antena capta sinal) e os sistemas que serão utilizado para posicionamento.

## Slide 29: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
A configuração de Controle de Correção deve permanecer como ilustra a imagem abaixo.

## Slide 30: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Na configuração de Posição certifique-se de que os dados estão configurados conforme ilustra a imagem abaixo.

## Slide 31: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Clicando em Geral, pode-se configurar a autobase (base automática), a qual permite que o receptor localize uma posição já conhecida em um raio de 50 km e trabalhe com ela. E também é possível configurar questões de consumo de energia como proteção de energia, brilho, etc. Clique em OK.

## Slide 32: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Na configuração de Ficheiros de Aplicação certifique-se de que a operação está selecionada como Iniciar agora e o nome do ficheiro seja sempre CURRENT. Clique em OK.

## Slide 33: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Na opção Reiniciar é possível reiniciar o receptor, apagar dados definidos e voltar a configuração de fábrica. Para efetuar alguma atividade clique no botão OK referente a atividade.

## Slide 34: Receptor AgGPS 542
Configuração via Navegador
Em idioma predefinido selecione Português e clique em OK.